## Slide 1: ÁGUAS PLUVIAIS Disciplina de Instalações Hidrossanitárias Profa. Dra Márcia Helena Beck

## Slide 2
São as águas decorrentes das chuvas. Nas cidades, elas entram no sistema de esgoto pluvial, no que é conhecido como drenagem de águas pluviais. Quando isso não ocorre são absorvidas pelo solo, dão origem ao chamado escoamento de superfície.

## Slide 3: Conceitos básicos
Altura pluviométrica: Volume de água precipitada por unidade de área horizontal.
Intensidade pluviométrica: Razão entre a altura pluviométrica precipitada e seu respectivo intervalo de tempo.
Tempo de concentração: Intervalo de tempo decorrido entre o início da chuva e o momento em que toda a área de contribuição passa a contribuir para determinada seção transversal de um condutor ou calha.
Período de retorno: Número médio de anos em que, para a mesma duração de precipitação, uma determinada intensidade pluviométrica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez.

## Slide 4: Área de contribuição: Soma das áreas superficiais que recebem e conduzem as águas para determinado ponto da instalação

## Slide 5: Conceitos básicos
Diâmetro nominal: Simples número que serve para classificar, em dimensões, os elementos de tubulações e que corresponde aproximadamente ao diâmetro interno da tubulação em milímetros, não servindo para fins de cálculos.
Perímetro molhado: Linha que limita a seção molhada junto às paredes e ao fundo do condutor ou calha.
Área molhada: Área útil de escoamento em uma seção transversal de um condutor ou calha.
Raio hidráulico: Razão entre a área molhada e o perímetro molhado.

## Slide 6: Conceitos básicos

## Slide 7: Conceitos básicos
Vazão de projeto: Vazão de referência para o dimensionamento de condutores e calhas.
Caixa de areia: Caixa utilizada nos condutores horizontais destinados a recolher detritos por deposição.
Condutor: Canal ou tubulação destinado a recolher e conduzir águas pluviais até locais permitidos.
Saída: Orifício na calha, cobertura, terraço e similares, para onde as águas pluviais convergem.

## Slide 8: Conceitos básicos
Caixa de passagem/areia - Tigre
Calha em chapa galvanizada

## Slide 9: Conceitos básicos

## Slide 10
Platibanda: é uma construção (calha) de alvenaria utilizada para esconder o telhado
Calha: são canais que recolhem as águas pluviais dos telhados e terraços encaminhando-as para condutores – tubo de descida
Caixa de passagem: caixa geralmente de alvenaria responsável por recolher detritos contidos nas tubulações, além de permitir a inspeção e limpeza do sistema

## Slide 11
Telhado: é a parte de uma edificação que tem por finalidade proteger a construção contra as intempéries
Água: é a região do telhado constituída por uma superfície plana responsável por conduzir para uma mesma direção as águas das chuvas
Beiral: é a parte do telhado que se prolonga além das prumadas das paredes

## Slide 24: Média precipitação p/ 25 anos
Se: 10 anos = 160,36 mm/h e 50 anos= 196,10mm/h
Aumento em 40 anos é de 35,74 mm/h
Se 40 anos ---- 35,74mm/h
15 anos ----- x
X= 13,40 + 160,36 = 173,72 mm/h

## Slide 31: Condutores verticais aresta viva

## Slide 32: Condutores verticais funil de saída

## Slide 35: Forma da seção das calhas
Seção Retangular
          H
L
Seção Trapezoidal
L1
          H
L2
Seção semi-circular
R

## Slide 36: A projeção horizontal da borda da telha, na calha deve situar a um terço da largura, conforme mostrado no esquema abaixo.
Comprimento do Telhado (m) | Largura da calha (m)
Até 5,0 | 0,15
5,0 a 10,0 | 0,20
10,0 a 15,0 | 0,30
15,0 a 20,0 | 0,4
20,0 a 25,0 | 0,5
25,0 a 30,0 | 0,6
Dimensões da calha em função do comprimento do telhado
    Considerar como comprimento do telhado a medida na direção do escoamento da água.