## Slide 1
Tecnologia dos Materiais
Aula 13 – Polímeros

## Slide 2: Polímeros
Polímeros
Os polímeros são macromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros. Os monômeros ligam-se entre si através de ligações covalentes.
Os meros são as unidades que se repetem em um polímero. O monômero é a molécula constituída por um único mero e o polímero é constituído por vários meros.
O termo polímero deriva do grego, poli "muitas" e meros "partes".

## Slide 3: Polímeros
Polímeros
Exemplos de monômeros formando um polímero

## Slide 4: Polímeros
Polímeros
A polimerização é o nome dado a reação de formação dos polímeros. O grau de polimerização refere-se ao número de meros em uma cadeia polimérica.
A história da humanidade é relacionada com o uso de polímeros naturais, como couro, lã, algodão e madeira. Atualmente, muitos utensílios utilizados no cotidiano são produzidos a partir de polímeros sintéticos.
Os polímeros sintéticos ou artificiais são produzidos em laboratório, em geral, de produtos derivados de petróleo.

## Slide 5: Tipos de Polímeros
Polímeros
Existem diversas classificações para os polímeros, as principais são as seguintes:
Homopolímero é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero.
Classificação quanto ao número de monômeros:
Copolímero é polímero derivado de dois ou mais tipos de monômeros.

## Slide 6: Tipos de Polímeros
Polímeros
Homopolímero
Copolímero
TEFLON
NÁILON
(Poliamida)

## Slide 7: Características dos Polímeros
Polímeros
Características dos Materiais Poliméricos:
Flexibilidade e elasticidade
Resistência a corrosão;
Baixo peso específico (leves);
Resistência ao choque e fadiga;
Resistência mecânica satisfatória
Atualmente, devido essas características os materiais poliméricos são produzidos de maneira a substituir os metais em várias aplicações industriais.

## Slide 8: Classificação dos Polímeros
Polímeros
Classificação quanto à natureza:
Polímeros Naturais
Os polímeros naturais ou biopolímeros são os que ocorrem na natureza.
É exemplo de polímero naturais, a borracha
Polímeros Sintéticos
Os polímeros sintéticos ou artificiais são produzidos em laboratório, em geral, de produtos derivados de petróleo.
É exemplo de polímeros sintéticos: policloreto de vinila (PVC)

## Slide 9: Classificação dos Polímeros
Polímeros
Classificação quanto ao comportamento mecânico:
Elastômeros ou Borrachas
Os elastômeros podem ser naturais ou sintéticos. Sua principal característica é a elevada elasticidade.
A borracha natural é obtida da árvore seringueira Hevea brasiliensis, através de cortes no seu tronco. Com isso, obtêm-se um líquido branco, o látex.
As borrachas sintéticas são formadas pela adição de dois tipos de monômeros (Copolímero). Elas são mais resistentes e utilizadas comercialmente para a produção de mangueiras, correias e artigos para vedação.

## Slide 10: Classificação dos Polímeros
Polímeros
Classificação quanto ao comportamento mecânico:
Termorrígidos
Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que por aquecimento assumem estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles dão origem à estruturas rígidas e duráveis, como peças de automóveis. Alguns exemplos são: poliuretano, polietileno, poliestireno e poliéster.

## Slide 11: Classificação dos Polímeros
Polímeros
Classificação quanto ao comportamento mecânico:
Os termoplásticos são aqueles que permitem fusão por aquecimento e solidificação por resfriamento, isso possibilita o seu tratamento e moldagem repetidas vezes, desde que sejam reaquecidos. Eles são facilmente maleáveis e usados para produção de filmes, fibras e embalagens. Os termoplásticos são recicláveis.
Termoplásticos

## Slide 12: Classificação dos Polímeros
Polímeros
Polímeros Biodegradáveis
Os polímeros biodegradáveis são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, como resultado da ação de organismos vivos ou enzimas. Em condições favoráveis de biodegradação, podem ser completamente degradados em semanas.

## Slide 13: Classificação dos Polímeros
Polímeros
Polímeros Biodegradáveis
Fontes renováveis de origem vegetal como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar;
Sintetizados por bactérias;
Derivados de fonte animal como a quitina, quitosana ou proteínas;
Obtidos de fontes fósseis, como o petróleo.
Os polímeros biodegradáveis podem ser naturais ou sintéticos. Eles podem ser derivados das seguintes fontes:
Os polímeros biodegradáveis são usados para produção de embalagens de alimentos, sacolas, produtos para a agricultura e produtos de consumo.
Através do processo de biodegradação, eles evitam o acúmulo de lixo e consequentemente de poluição, enquadrando-se no conceito de sustentabilidade.

## Slide 14: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Os polímeros são amplamente empregados na produção de diversos itens, por esse motivo, são materiais de interesse industrial, ou seja, materiais que podem ser processados, obtendo-se produtos comercializáveis com valor agregado.
As aplicações desses materiais são inúmeras, e vão desde a produção de artigos infantis, artigos médicos, insumos para fabricação de automóveis, utilidades domésticas, calçados, artigos de festa, etc.

## Slide 15: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Borrachas
São polímeros naturais ou sintéticos com propriedades elastoméricas, ou seja, possuem a característica de sofrer deformação e retornar ao seu formato original.
Borracha natural
É uma importante matéria-prima para a manufatura de inúmeros produtos.
Em 1770 o inglês Joseph Priestley produziu a primeira borracha utilizada para apagar lápis em papel.
Em 1840, Charles Goodyear descobriu o processo de vulcanização da borracha, que consiste na inserção de enxofre, promovendo propriedades como resistência a tração e elasticidade.
Em 1888, John Dunlop produziu o primeiro pneu feito em borracha vulcanizada.

## Slide 16: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Borrachas
Borracha natural
Aplicações: Fabricação de mangueiras e tubos, luvas de látex, gaxetas de vedação, pneus, calçados, brinquedos, materiais escolares, etc.
Borracha sintética
São borrachas produzidas sinteticamente em laboratório e em escala industrial, permitindo altos volumes de produção destes materiais, originários de derivados do petróleo e gás natural.

## Slide 17: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Borrachas
Borracha sintética
Podemos citar como exemplos o Policloropreno, Butadieno, Acrilonitrila, Neoprene e a Borracha Nitrilica.
Aplicações: mangueiras e tubos, gaxetas, peças técnicas, brinquedos, entre outros.

## Slide 18: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Termoplásticos
Polietileno
O polietileno (ou polieteno), é um polímero de alta produção mundial e economicamente viável, daí o porquê de seu uso em larga escala.
A polimerização do etileno dá origem a:
Polietileno de alta densidade (PEAD)
Polietileno de baixa densidade (PEBD)
O etileno, um monômero que dará origem ao polietileno

## Slide 19: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Polietileno
O PEBD é um polímero macio e flexível é escolhido para compor embalagens como:
filmes plásticos para cobrir alimentos;
sacolas de supermercado;
sacos para lixo, etc.
O PEAD é um polímero rígido e denso, principais aplicações:
garrafas plásticas;
recipientes para detergentes;
cabos de panelas;
brinquedos e outros objetos.

## Slide 20: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Polipropileno
É um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do gás propileno ou propeno.
O polipropileno (PP) é um termoplástico rígido e semicristalino amplamente utilizado hoje em uma variedade de aplicações domésticas e industriais.
Possui uma ampla gama de propriedades, como temperatura de trabalho superior, resistência à tração, alta resistência química e baixa absorção de umidade, que permitem sua adoção em diversas aplicações.

## Slide 21: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Polipropileno
PP é um polímero resistente, flexível e versátil que é usado para fabricar uma variedade de produtos moldados — desde embalagens para manteiga e sorvete, móveis de plástico, baldes, para-choques de automóveis.

## Slide 22: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Poliamida
As poliamidas podem ser polimerizadas a partir de diversos tipos de monômeros, desde estes apresentem o grupo funcional amida (CONH).
O Nylon® foi patenteado pela DuPont, e no final da década de 30 foi amplamente utilizado em aplicações têxteis, na fabricação de meias finas principalmente, substituindo a seda.
Muito aplicada em diversos segmentos, como automotivos, engenharia civil e mecânica, aeronáutica e aeroespacial, eletroeletrônica, utensílios domésticos, moveleira e de eletrodomésticos.

## Slide 23: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Policarbonato
policarbonato é tipo de polímero (plástico) composto por carbonatos, ou seja, ligações de carbono com oxigênio
São empregados na indústria e também em construções onde são utilizados em telhados e paredes de áreas externas como jardins de inverno, garagens, estufas e piscinas, onde há a necessidade da passagem de luz natural.
Possuem transparência de até 90%;
Alta resistência à impactos, 200 vezes maior que o vidro e 250 vezes maior que o vidro temperado;

## Slide 24: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Acrílico
O polimetilmetacrilato (PMMA), conhecido popularmente por acrílico, é um polímero sintético opticamente transparente, de baixo custo e fácil processamento com potencial para diversas aplicações.
Originalmente o PMMA era visto como um substituto do vidro e, ainda hoje, ele é muito utilizado em aplicações de envidraçamento e nas indústrias de construção civil, automotiva e de comunicações (muito aplicado na fabricação de fibra óptica)
É um polímero termoplástico produzido a partir da polimerização do monômero metacrilato de metila.

## Slide 25: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Poliacetal
É um termoplástico cristalino, usado em peças de precisão que requerem uma elevada rigidez, baixo atrito e excelente estabilidade dimensional.
É um termoplástico cristalino obtido através da polimerização do formol aldeído
Características principais a rigidez, excelente resistência à abrasão, excelente acabamento pós usinagem.

## Slide 26: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Termofixos
Poliuretanos
O poliuretano é usado na fabricação de pneus rígidos. Os patins do tipo roller blading e as rodas de skate só tornaram-se econômicas e resistentes graças à introdução de peças poliuretânicas fortes e resistentes à abrasão.
O Poliuretano apresenta como características a capacidade de absorver impacto ótima resistência a abrasão.

## Slide 27: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Poliuretanos
A espuma de poliuretano é geralmente feita com a adição de pequenas quantidades de materiais voláteis, chamados de agentes de sopro, à mistura reacional. Tais materiais podem ser substâncias químicas voláteis e simples, como a acetona ou o cloreto de metileno, que conferem características como a isolação térmica.

## Slide 28: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Poliuretanos
As espumas rígidas estão dentro das paredes metálicas ou plásticas da maioria dos refrigeradores e freezers, ou atrás de paredes de alvenaria, caso sejam usadas como isolamento térmico na construção civil; as espumas flexíveis, dentro dos estofados dos móveis domésticos, por exemplo.
As espumas poliuretânicas flexíveis e semi-flexíveis são amplamente utilizadas nos componentes do interior de automóveis: nos assentos, no apoio de cabeça, no descanso de braços, no revestimento do teto e no painel de instrumentos.

## Slide 29: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Poliésteres
Poliéster é uma categoria de polímeros que contém o grupo funcional éster em cada unidade repetida de sua cadeia principal.
É resistente a corrosão por ácidos e bases, por esse motivo, ele é utilizado na fabricação de varas de pescar, guarda chuvas, fibras têxteis para fabricação de capas de chuva, engrenagens de bombas, etc.

## Slide 30: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Poliésteres
Tecidos ou malhas de fios ou fios de poliéster são amplamente utilizados em vestuário;
Fibras, fios e cordas industriais de poliéster são utilizados em reforços de pneus de automóveis, tecidos para esteiras transportadoras, cintos de segurança;

## Slide 31: Polímeros de interesse industrial
Polímeros
Resina fenol-formaldeído
A resina fenol-formaldeído é uma resina sintética termofixa, obtida como produto da reação dos fenóis com o formaldeído. Um exemplo bem conhecido é a baquelite, o mais antigo material industrial composto de polímeros sintéticos.
A Baquelite é utilizada na produção de disco musicais, tomadas, interruptores, cabos de panelas, telefones, bolas de bilhar, câmeras fotográficas, revestimento de móveis ( para esta finalidade a Baquelite é conhecida como fórmica), carcaças de eletrodomésticos, peças de automóveis e na produção de algumas ferramentas.