## Slide 1
Materiais de Construção Mecânica
Aula 15 – Materiais Cerâmicos
Prof. Me. Albino Moura Guterres
E-mail: prof.albinomoura@gmail.com

## Slide 2
1
Materiais cerâmicos são geralmente uma combinação de elementos metálicos e não-metálicos (formam óxidos, nitretos e carbetos)
Materiais Cerâmicos
SiC
Geralmente a ligação predominante é iônica.
Geralmente são isolantes de calor e eletricidade.
São mais resistentes à altas temperaturas (devido ao elevado PF) e à ambientes severos que metais e polímeros.
Com relação às propriedades mecânicas as cerâmicas são duras, porém frágeis.
Em geral são leves.
Materiais Cerâmicos
NITRETO
DE SILÍCIO

## Slide 3
2
Cerâmicas Cristalinas
Estrutura dos Materiais Cerâmicos
Em geral, a estrutura cristalina dos materiais cerâmicos é mais complexa que a dos metais, uma vez que eles são compostos pelo menos por dois elementos, em que cada tipo de átomo ocupa posições determinadas no reticulado cristalino.
Vidros (Cerâmicas Não-Cristalinas)
Materiais Cerâmicos

## Slide 4
3
Defeitos
Estrutura dos Materiais Cerâmicos
Materiais Cerâmicos

## Slide 5
4
Em geral, materiais cerâmicos usados industrialmente se dividem conforme fluxograma:
Materiais Cerâmicos
Materiais Cerâmicos

## Slide 6
5
Vidros
Principal tipo de vidro : vidro de sílica
Materiais Cerâmicos
Sólido não cristalino que apresenta apenas ordenação atômica de curto alcance.
Composição Química
Principal óxido: SiO2; outros óxidos: CaO, Na2O, K2O e Al2O3
Material muito comum na vida cotidiana
Exemplos: embalagens, janelas, lentes, fibra de vidro.
Os produtos de vidro são conformados (moldados) a quente, quando o material está “fundido” (apresentando-se como um material de elevada viscosidade, que pode ser deformado plasticamente sem se romper).

## Slide 7
6
Vidros
Materiais Cerâmicos

## Slide 8
7
Vidrocerâmica
Materiais Cerâmicos
Vidrocerâmica é um material policristalino com grãos finos.
A maioria dos vidros inorgânicos pode ser transformada de um estado não cristalino em um estado cristalino por meio de um tratamento térmico apropriado conduzido a altas temperaturas – denominado de RECOZIMENTO.
Apresentam as seguintes características:
Resistencia mecânica relativamente elevada;
Baixos coeficientes de expansão térmica;
Boas propriedades dielétricas;
Aplicações:
Peças para irem ao forno;
Janelas de fornos;
Tampas de fogões de cozinha;
Isolantes elétricos...

## Slide 9
8
Tipos de Vidros
Materiais Cerâmicos

## Slide 10
9
Cerâmicas Tradicionais
São constituídas basicamente de:
Materiais Cerâmicos
Argila: Al2O3 - SiO2 - H2O com outros óxidos (TiO2, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O)
Sílica: SiO2
Feldspato: K20 - Al2O3 - 6SiO2
Produtos estruturais como tijolos e pisos têm os três componentes.
Cerâmicas brancas como as porcelanas e peças sanitárias também têm os três componentes, mas o teor de feldspato é controlado.

## Slide 11
10
Materiais Cerâmicos
Cerâmicas Tradicionais

## Slide 12
11
Materiais Cerâmicos
Cerâmicas Avançadas
São constituídas basicamente de:
Óxidos: Al2O3
Carbetos: SiC
Nitretos: Si3N4
Al2O3: Desenvolvida como material refratário, atualmente tem diversos usos –velas de ignição.
SiC: É muito duro, tem alta resistência à oxidação e é usado como reforço em compósitos com metais ou cerâmicos
Si3N4: Dentre os materiais cerâmicos, é o que exibe melhor conjunto de propriedades e é usado em componentes de motores.

## Slide 13
12
Cerâmicas Avançadas
Materiais Cerâmicos

## Slide 14
13
Preparação da matéria prima em pó.
Mistura do pó com um líquido (geralmente água) para formar um material conformável : suspensão de alta fluidez (“barbotina”) ou massa plástica.
Conformação da mistura (existem diferentes processos).
Secagem das peças conformadas.
Queima das peças após secagem.
Acabamento final (quando necessário).
Processos de Fabricação de
Materiais Cerâmicos Cristalinos
Materiais Cerâmicos
Muitos materiais cerâmicos têm elevado ponto de fusão e apresentam dificuldade de conformação passando pelo estado líquido. A plasticidade necessária para sua moldagem é conseguida antes da queima, por meio de mistura das matérias primas em pó com um líquido.
PROCESSAMENTO

## Slide 15
14
Prensagem simples: pisos e azulejos
Prensagem isostática: vela do carro
Extrusão: tubos e capilares, tijolos baianos
Injeção: pequenas peças com formas complexas e rotor de turbinas
Colagem de barbotina: sanitários, pias, vasos, artesanato
Torneamento: xícaras e pratos
Processos de Fabricação de
Materiais Cerâmicos Cristalinos
Materiais Cerâmicos
Métodos de Conformação

## Slide 16
15
Na secagem ocorre perda de massa e retração pela remoção gradativa de umidade.
Processos de Fabricação de
Materiais Cerâmicos Cristalinos
Materiais Cerâmicos
Secagem das Peças Conformadas
Eliminação do material orgânico (dispersantes, ligantes, material orgânico nas argilas)
decomposição e formação de novas fases de acordo com o diagrama de fases (formação de alumina, mulita e vidro a partir das argilas)
Sinterização (eliminação da porosidade e densificação)
As peças são queimadas geralmente entre 900oC e 1400oC. Esta temperatura depende da composição da peça e das propriedades desejadas. Durante a queima ocorre um aumento da densidade e da resistência mecânica devido os seguintes fenômenos:

## Slide 17
16
O potencial para a sinterização é a diminuição da quantidade de superfície por unidade de volume.
O transporte de massa ocorre por difusão.
Processos de Fabricação de
Materiais Cerâmicos Cristalinos
Materiais Cerâmicos
Sinterização durante a queima

## Slide 18
17
Microestruturas de
Produtos Cerâmicos
Materiais Cerâmicos

## Slide 19
18
CERÂMICAS
TRADICIONAIS X AVANÇADAS
Materiais Cerâmicos

## Slide 20
19
CERÂMICAS
TRADICIONAIS X AVANÇADAS
Materiais Cerâmicos

## Slide 21
20
Materiais Cerâmicos
CERÂMICAS
TRADICIONAIS X AVANÇADAS

## Slide 22
21
CERÂMICAS
TRADICIONAIS X AVANÇADAS
Materiais Cerâmicos

## Slide 23
22
CERÂMICAS TRADICIONAIS
Materiais Cerâmicos

## Slide 24
23
CERÂMICAS AVANÇADAS
Materiais Cerâmicos

## Slide 25
24
CERÂMICAS AVANÇADAS
Materiais Cerâmicos