## Slide 1
Tecnologia dos Materiais
Aula 15 – Materiais Compósitos
Prof. Dr. Albino Moura Guterres
E-mail: albinoguterres@ifsul.edu.br

## Slide 2: Materiais Compósitos
Materiais Compósitos
Os materiais compósitos consistem em duas ou mais fases físicas distintas em que, pelo menos uma delas apresenta característica filamentar e envolta em uma fase contínua denominada matriz polimérica (ligante), com o objetivo de se obter um produto de maior qualidade.

## Slide 3: Materiais Compósitos
Materiais Compósitos
O concreto armado, em que suas propriedades conhecidas são decorrentes de cada componente: cimento, areia e brita, os quais elevam a resistência à compressão e intempéries, porém, conferem também baixa resistência à tração e flexão. Já o aço, quando incorporado ao concreto na forma de barras e treliças, promove a resistência necessária à tração e flexão, graças à absorção de cargas dinâmicas atuantes.
Exemplo – Concreto Armado

## Slide 4: Principais Materiais Compósitos na Indústria
Materiais Compósitos
Em relação à matriz, temos que os principais componentes nesse caso podem ser metais, polímeros e cerâmicas. As resinas poliméricas são amplamente utilizadas nesse caso.
Em relação à fase dispersa, os 3 materiais mais utilizados são a fibra de aramida, também conhecida comercialmente como Kevlar ® , a fibra de vidro e a fibra de carbono.

## Slide 5: Fibra de Vidro
Materiais Compósitos
É um material composto pela aglomeração de finíssimos filamentos de vidro não rígidos e flexíveis.
Característica da Fibra de Vidro
Leveza;
Resistência;
Baixa Condutividade Térmica
Isolante Elétrico;
Flexível;
Reciclável.

## Slide 6: Fibra de Vidro
Materiais Compósitos
Normalmente, utilizam-se os polímeros reforçados com fibra de vidro para os seguintes artefatos:
Artigos náuticos: boias de sinalização, cascos de embarcações e pranchas de surf;
Aviação: hélice de helicópteros e aviões e fuselagem;
Automotivos: carrocerias, carenagens, etc.;
Recipientes para armazenamento: reservatórios, caixas d’ água e piscinas;
Construção civil: telhas, painéis decorativos, sistemas de isolamento térmico e elétrico;
Reforço para plásticos: capacetes de segurança, recipiente de carga, escudos de solda, etc.

## Slide 7: Fibra de Vidro
Materiais Compósitos

## Slide 8: Fibra de Vidro
Materiais Compósitos

## Slide 9: Fibra de Carbono
Materiais Compósitos
É um material sintético, a fibra de carbono é composta por filamentos construídos majoritariamente de carbono.
A principal matéria-prima das fibras de carbono é o polímero de poliacrilonitrila — obtido a partir da polimerização de uma variação do acrílico. A vantagem dessa fonte é a alta concentração de carbono, uma vez que mais de 90% dos átomos no material são justamente disso.
A produção das fibras de carbono é dividida em quatro etapas indispensáveis: polimerização por pirólise (extração do carbono a partir do superaquecimento da poliacrilonitrila); ciclização (método de esticamento dos polímeros para o eixo da fibra); oxidação (extração do hidrogênio e adição do oxigênio); e adição de reagente (quando o epóxi será adicionado para a moldagem das placas de carbono).

## Slide 10: Fibra de Carbono
Materiais Compósitos
As fibras de carbono são utilizadas para garantir leveza e resistência aos produtos em que são aplicadas.
Próteses
Utilizadas em aviões
carros criados com fibras de carbono – Formula 1
tacos de golfe, raquetes de tênis, esquis, snowboards, tacos do hóquei e varas de pescar

## Slide 11: Fibra de Carbono
Materiais Compósitos

## Slide 12: Fibra de Carbono
Materiais Compósitos

## Slide 13: Fibra Aramida
Materiais Compósitos
A fibra de aramida (poliamida) é uma fibra sintética, obtida a partir de nylons, em que as moléculas formam cadeias longas e altamente orientadas..
Muito leve e resistente, de cor amarelada, possui excelentes propriedades, tais como, resistência mecânica, térmica, à abrasão, à corrosão, ao impacto e ao fogo, estabilidade dimensional.
Amplo campo de aplicações, como por exemplo, em produtos de balística e segurança pessoal (capacetes, coletes, jaquetas, roupas de bombeiro, luvas, etc), na blindagem de automóveis, entre outros.

## Slide 14: Fibra Aramida
Materiais Compósitos

## Slide 15: Principais Materiais Compósitos
Materiais Compósitos
A fibra de aramida (poliamida)

## Slide 16: A Fase Matriz
Materiais Compósitos
A matriz de um compósito desempenha diversas funções:
Mantém as fibras unidas (entre si);
O material deve ser dúctil e apresentar módulo de elasticidade muito menor que o da fibra.
Protege as fibras individuais contra danos superficiais, resultantes de abrasão mecânica ou reações químicas com o ambiente
Separa as fibras e impede a propagação de trincas frágeis de uma fibra para a outra

## Slide 17: A Fase Matriz
Materiais Compósitos
Principais polímeros utilizados como matriz em compósitos
Poliésteres insaturados (mais utilizados)
Resina epóxi (mais caras)
Poliamidas (para aplicações a alta temperaturas)
Resinas fenólicas

## Slide 18: A Fase Matriz
Materiais Compósitos