## Slide 1
Tecnologia dos Materiais
Aula 7 – Propriedades Mecânicas dos Materiais
Prof. Dr. Albino Moura Guterres
E-mail: albinoguterres@ifsul.edu.br

## Slide 2: Propriedade Mecânica dos Materiais
As propriedades mecânicas constituem uma das características mais importantes dos Materiais em suas varias aplicações, visto que o projeto e a construção de componentes mecânicos estruturais são baseados nestas propriedades.
Propriedade Mecânicas
As propriedades mecânicas definem o comportamento do material quando sujeitos à esforços mecânicos, pois estas estão relacionadas à capacidade do material de resistir ou transmitir estes esforços aplicados sem romper e sem se deformar de forma incontrolável.

## Slide 3: Propriedade Mecânica dos Materiais
As propriedades mecânicas podem ser obtidas a partir de ensaios mecânicos seguindo suas respectivas normas.
Propriedade Mecânicas
As propriedades mecânicas mais importantes são:
Resistência a tração;
Elasticidade;
Ductilidade e/ou Plasticidade;
Dureza;
Tenacidade.
Cada uma dessas propriedades está associada à habilidade do material de resistir às forças mecânicas e/ou de transmiti-las

## Slide 4: Propriedade Mecânica dos Materiais
Propriedade Mecânicas
Tração;
Compressão;
Cisalhamento;
Torção.
Tipos de esforços que uma estrutura está sujeita:

## Slide 5: Propriedade Mecânica dos Materiais
Elasticidade
Propriedade Mecânicas
É a máxima tensão que um material pode suportar ao ser esticado ou puxado antes de falhar ou quebrar.
Resistência à Tração
É a capacidade que o material apresenta de deformar-se elasticamente. A deformação elástica de um material ocorre quando o material é submetido a um esforço mecânico e o mesmo tem suas dimensões alteradas, e quando o esforço é cessado o material volta as suas dimensões iniciais

## Slide 6: Propriedade Mecânica dos Materiais
Dureza
Propriedade Mecânicas
É a capacidade que o material apresenta de deformar-se plasticamente (ou permanente) antes de sua ruptura. Nota-se que houve deformação plástica de um material quando este é submetido a um esforço mecânico e o mesmo tem dimensões alteradas, e quando o esforço é cessado o material não retorna à sua dimensão inicial.
Ductilidade e/ou Plasticidade
Outra maneira de avaliar a dureza é a capacidade de um material penetrar o outro.
é uma propriedade mecânica cujo conceito está relacionado à resistência que um material apresenta ao risco ou à deformação permanente quando pressionado por outro material;

## Slide 7: Propriedades Tecnológicas dos Materiais
Propriedade dos Materiais
Na produção de certos componentes mecânicos, algumas propriedades tecnológicas podem ser consideradas, para que o material a ser processado tenha um comportamento que não comprometa seu desempenho tanto durante o processamento, como em sua utilização.
Propriedades Tecnológicas
Principais Propriedades Tecnológicas:
Usinabilidade;
Conformabilidade;
Temperabilidade;
Soldabilidade.

## Slide 8: Propriedades Tecnológicas dos Materiais
Propriedade dos Materiais
É a facilidade com que o material pode ser cortado, torneado, fresado ou furado sem prejuízo de suas propriedades mecânicas. A usinabilidade é o indicador da capacidade dos materiais de se deixarem usinar, e o seu conhecimento é importante na escolha dos materiais a serem usinados na indústria.
Usinabilidade

## Slide 9: Propriedades Tecnológicas dos Materiais
Propriedade dos Materiais
É a capacidade do material de ser deformado plasticamente através de processos de conformação mecânica. Esta propriedade está associada à ductilidade do material.
Conformabilidade

## Slide 10: Propriedades Tecnológicas dos Materiais
Propriedade dos Materiais
Está diretamente relacionada com a profundidade (da superfície em direção ao núcleo) com o qual o material pode ser endurecido num tratamento térmico de têmpera.
Temperabilidade
Soldabilidade
É a capacidade de um material se unir pelo processo de soldagem, tendo por objetivo a continuidade das propriedades físicas, químicas e mecânicas dos mesmos.

## Slide 11: Como determinar as propriedades mecânicas?
Propriedade dos Materiais
A determinação das propriedades mecânicas é feita através de ensaios mecânicos.
Utiliza-se normalmente corpos de prova (amostra representativa do material) para o ensaio mecânico, já que por razões técnicas e econômicas não é praticável realizar o ensaio na própria peça, que seria o ideal.
Geralmente, usa-se normas técnicas para o procedimento das medidas e confecção do corpo de prova para garantir que os resultados sejam comparáveis.
As normas técnicas mais comuns são elaboradas pelas:
ASTM (American Society for Testing and Materials)
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

## Slide 12: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
O ensaio de tração consiste em submeter um corpo de prova de geometria definida a um esforço crescente na direção axial do corpo de prova, levando-o a se romper. Os esforços utilizados para realização do ensaio são medidos na própria máquina.
Esquema de máquina para ensaio de tração:
Sistema de aplicação de carga dispositivo para prender o corpo de prova;
Sensores que permitam medir a tensão aplicada e a deformação promovida (extensiômetro).
Partes básicas:

## Slide 13: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Corpo de Prova – Ensaio de Tração

## Slide 14: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Curva Tensão Deformação

## Slide 15: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Precede à deformação plástica;
É reversível;
Desaparece quando a tensão é removida;
Deformação elástica:
É provocada por tensões que ultrapassam o limite de elasticidade;
É irreversível porque é resultado do deslocamento permanente dos átomos e portanto não desaparece quando a tensão é removida.
Deformação plástica:

## Slide 16: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Resistência à Tração

## Slide 17: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Resistência ao Escoamento
Corresponde a tensão máxima relacionada com o fenômeno de escoamento).

## Slide 18: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Ductilidade - expressa como alongamento
Corresponde ao alongamento total do material devido à deformação plástica.
Onde lf representa o comprimento no momento da fratura e lo representa o comprimento original.

## Slide 19: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Ductilidade - expressa como estricção
Corresponde à redução na área da seção reta do corpo, imediatamente antes da ruptura
Os materiais dúcteis sofrem grande redução na área da seção reta antes da ruptura.
Onde: Ao é a área original da seção reta e
Af é a área da seção reta no momento da
fratura

## Slide 20: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Tenacidade
Corresponde à capacidade do material de absorver energia até sua ruptura.

## Slide 21: Ensaio de Tração
Propriedade dos Materiais
Propriedades Mecânicas Obtidas:
Tenacidade
Para que um material seja tenaz, deve apresentar resistência e ductilidade. Materiais dúcteis são mais tenazes que os frágeis.